Обґрунтування щодо встановлення тарифів на виробництво теплової енергії на власних ТЕЦ на 2021 рік за категоріями споживачів та затвердження інвестиційної програми з виробництва на 2021 рік.

для ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА" здійснює діяльність з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралі.

Розрахунки тарифів на види ліцензійної діяльності складено у відповідності до Законів України «Про електроенергетику», «Про теплопостачання» та  відповідно до нормативних регуляторних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Тарифи на виробництво теплової енергії на 2021 рік розраховані, відповідно до «Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС та когенераційних установках», затвердженої постановою НКРЕКП від 01.08.2017 року №991.

Тарифи формуються окремо для кожного виду діяльності з урахуванням наступних категорій споживачів: населення, бюджетні установи, інші споживачі, релігійні організації.

Враховуючи зміни щодо показників виробничої програми, здійснено розрахунки тарифів на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії на 2021 рiк.

Основними факторами, що зумовили зміну величини тарифів на 2021 рік, є:

- зміна структури паливної складової виходячи з оптимізації режимів роботи обладнання станції в умовах зменшення теплового та електричного навантаження, а також вартості паливо-енергетичних ресурсів у відповідності до діючих цін станом на жовтень 2020 року. Вартість природного газу враховано за даними НАК"НАФТОГАЗ України" станом на 23.09.2020р. При ціни природного газу відбудуться відповідні зміни вартості паливної складової, що призведе до зміни тарифів;

- приведення у відповідність витрат на заробітну плату з нарахуваннями з урахуванням середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості м.Чернігова, а також з урахуванням основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 рік та розраховано відповідно до методики, затвердженої постановою НКРЕКП від 26.10.2015 року №2645;

- приведення у відповідність до вимог діючого законодавства інших витрат підприємства (сировина та матеріали, послуги сторонніх організацій, амортизації та інших);

Інвестиційна програма ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» на 2021 рік розроблена відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого постановою НКРЕКП від 15.10.2015 № 2585, а її джерелом є амортизаційні відрахування.

Основним напрямком згідно розробленої Інвестиційної програми є:

заміна трансформатору зв’язку Т-3. Впровадження даного заходу дозволить станції в літній період перейти на роботу турбіною Т-100/120-130-3 ст. №3 та котлоагрегатом ТГМ-84Б ст. №5, що дасть значне зменшення витрат на власні потреби та здешевлення собівартості електроенергії, можливість оперативного навантаження та розвантаження станції для покриття електричних піків.

Впровадження проекту встановлення МКТ-2 "КП телемеханіки РКП-5"на заміну існуючого устаткування МКТ-2. Завдяки впровадженню проекту встановлення МКТ-2 "КП телемеханіки РКП-5" досягається ряд ефектів:

- поліпшується загальна надійність станції, енергосистеми і підвищується якість обслуговування споживачів;

- значно поліпшується рівень оперативно-диспетчерського реагування та управління;

- оперативне управління схемою електромережі за допомогою дистанційного керування комутаційним обладнанням;

- зменшується час готовності обладнання при оперативному реагуванні на виниклі аварійні ситуації;

- знижуються експлуатаційні витрати, які пов'язані з моніторингом обладнання мереж;

- здійснюється аналіз енергоспоживання електроенергії за звітні періоди часу;

- реалізується подальша модернізація комплексів телемеханіки та диспетчеризації на базі загальносистемного підходу.

Технічне переоснащення основних фондів з метою оптимізації виробничих процесів. В основному, це прилади, регулятори випуску 60-70 років минулого сторіччя, які відпрацювали декілька нормативних строків, застаріли фізично і морально. Біля половини систем вимірювання, обліку, автоматичного регулювання і технологічного захисту не відповідає вимогам існуючих нормативних документів і не забезпечує безпечну і надійну експлуатацію обладнання ТЕЦ, точності вимірювання згідно існуючих вимог.

Будівництво першої черги золонакопичувача №3 згідно розробленого проекту. Для забезпечення стабільної та безаварійної роботи станції на вугіллі та виконання вимог припису Державної екологічної інспекції у Чернігівській області необхідно забезпечити приймання золи для складування на золонакопичувачі №3 та проведенім робіт з його будівництва.

Розробка проекттної документації з подальшим впровадженням їх у наступних ремонтних періодах, таких як:

- Розробка проекту реконструкції циркуляційної системи водопостачання Чернігівської ТЕЦ

- Розробка проекту АВР щит 6Н

- Розробка проекту на систему контролю ізоляції системи збудження Г-1, Г-2, Г-3

- Розробка проекту комутаторів зв`язку ГЩК, ЦТЩ-1, ЦТЩ-2

- Розробка проекту на модернізацію залізничного переїзду згідно вимог «Інструкції улаштування та ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ переїздів» по 3 вул. Загородній

- Розробка проекту, заміна підлоги котельного відділення (між котлами 1-ї черги і млинами, між млинами)

- Розробка проекту, виготовлення та заміни колектора зливу охолоджувальної води з млинів.

Виходячи з необхідності проведення оновлення, заміни старого обладнання та враховуючи високу одиничну вартість нового обладнання, матеріалів, перевага в плануванні віддавалась об'єктам, обладнання яких знаходиться у аварійному стані або яке найбільш впливає на надійність роботи і забезпечує постачання електричної та теплової енергії споживачам, а також на економічність роботи станції.

Вартість заходів, запланованих до реалізації в 2021 році, становить 28 018.61 тис. грн. без урахування податку на додану вартість.

В результаті проект розрахунків тарифів на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралі є наступним:

| Вид діяльності | Одиниці. виміру | Діючий тариф,(без ПДВ) | Проект тарифу,(без ПДВ) | Відхи-лення, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виробництво т/енергії для населення | Грн/Гкал | 642.20 | 864.90 | 35% |
| Виробництво т/енергії для бюджетних установ | Грн/Гкал | 638.23 | 864.30 | 35% |
| Виробництво т/енергії для інших споживачів | Грн/Гкал | 645.24 | 865.32 | 34% |
| Виробництво т/енергії для релігійних організацій | Грн/Гкал | 646.67 | 865.69 | 34% |

Необхідність встановлення нових тарифів на виробництво теплової енергії на 2021рік забезпечить надійність та безперебійність енергозабезпечення споживачів м.Чернігів.

Зауважимо, що встановлення тарифів на виробництво теплової енергії на  теплоелектроцентралі в режимі комбінованого виробництва носить проміжний характер. Реалізація теплової енергії для кінцевого споживача за цим тарифом не відбувається, а є однією із складових кінцевого тарифу на послугу з постачання теплової енергії та послуги гарячого водопостачання у разі його перегляду та затвердження НКРЕКП.

Зауваження та пропозиції по суті питань, що пропонуються до слухання,  від фізичних, юридичних осіб та їхніх об‘єднань приймаються протягом 10 днів з моменту публікації на адресу Комунальний енергогенеруючий підрозділ «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ ФІРМИ «ТЕХНОВА», 14014, м. Чернігів, вул. Ушинського, 23 або електронною поштою:  info@tec.cn.ua.

Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по батькові особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, та її контактні дані для здійснення зворотного зв’язку.